Приложение

к постановлению

главы администрации

от 12.05.2008 № 65

Требования пожарной безопасности при хранения баллонов

с бытовым газом в местах, отведенных для этих целей.

- В индивидуальных жилых домах, квартирах и в жилых комнатах допускается хранение (применение) не более 10 л ЛВЖ (легко воспламеняющаяся жидкость) и ГЖ (горючая жидкость) в закрытой таре, ЛВЖ и ГЖ в количестве более 3 л должны храниться в таре из негорючих и небьющихся материалов. Не допускается хранение баллонов с горючими газами (далее – ГГ) в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, на путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

- Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок) должны, как правило, располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.  Не допускается установка газовых баллонов в цокольном или подвальном этаже, а также в помещениях, под которыми имеются подвалы. Двери из помещений, где установлены газовые приборы, должны открываться наружу.  Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также иметь предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ»

- Размещение и эксплуатация газобаллонных установок, в состав которых входит более двух баллонов, а  также установок, размещаемых внутри зданий для проживания людей, должны осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по безопасности в газовом хозяйстве. У входа в индивидуальные жилые дома (в том числе коттеджи, дачи), а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещаются предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом».

- Баллоны с газом при их хранении, транспортировке и эксплуатации должны быть защищены от воздействия солнечных лучей и других источников тепла.

- Баллоны, устанавливаемые в помещениях должны находиться от газовой плиты на расстоянии не менее 0,5 м, приборов отопления и печей - не менее 1 м., а от источников тепла с открытым огнем – не менее 5 м. На кухне допускается устанавливать баллон с горючим газом вместимостью не более 12 л.

- Хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с ГГ, а также карбида кальция, красок, масел и жиров не разрешается.

- При обращении с порожними баллонами из-под  ГГ должны соблюдаться такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами.

- При использовании установок для сжигания  ГГ запрещается:

- эксплуатация газовых приборов при утечке газа;

- присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

- проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени (в том числе спички, зажигалки, свечи);

- проведение ремонта наполненных газом баллонов.

- пользоваться неисправными газовыми приборами;

- оставлять незакрытыми краны газовых приборов и газопроводов;

- использовать газовые плиты для отопления помещений

- При закрытии дач, садовых домиков на длительное время электросеть должна быть обесточена, вентили (клапаны) баллонов с газом должны быть плотно закрыты.