# Приложение

к постановлению Правительства

Ленинградской области

от ___ _________2020 года № ___

# Изменения в генеральный план

муниципального образования «Бугровское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

- Положение о территориальном планировании дополнить разделом «Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов» следующего содержания:

«

| № п/п | Функциональная зона | Параметры функциональной зоны | Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь зоны, га | Иные параметры |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона многоэтажной жилой застройки | 23,55 | Количество этажей 9 Обеспеченность населения территорией в границах элементов планировочной структуры (кварталов) – не менее 1,11 м2 территории на 1 м2 жилищного фонда (общей площади квартир) | Объекты местного значения муниципального района: - детские дошкольные учреждения на 450 мест; - общеобразователь-ная школа на 525 мест |
| 2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 6,34 | Высота не более 20 м |  |
| 3 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 8,06 | Коэффициент застройки – не более 1,0 Коэффициент плотности застройки – не более 3,0 |  |
| 4 | Производственная зона | 2,22 | Существующий объект IV класса опасности по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | - |
| 5 | Коммунально-складская зона | 59,74 | Объекты V класса опасности по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Коэффициент застройки – не более 1,0 Коэффициент плотности застройки – не более 3,0 | - |
| 6 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,57 | Коэффициент застройки – не более 1,0 Коэффициент плотности застройки – не более 3,0 | - |
| 7 | Зона сельскохозяйствен-ного использования | 329,06 | - | - |
| 8 | Зона сельскохозяйствен-ных предприятий | 13,46 | Существующий объект III класса опасности по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | - |
| 9 | Зона сельскохозяйствен-ных угодий | 12,39 | - | - |

».

- Дополнить картами «Карта функциональных зон поселения», «Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения», «Карта границ населенного пункта - поселок Бугры, входящего в состав поселения», «Карта границ населенного пункта - деревня Порошкино, входящего в состав поселения», «Карта границ населенного пункта - деревня Савочкино, входящего в состав поселения», «Карта границ населенного пункта - деревня Энколово, входящего в состав поселения» согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6.

- Дополнить сведениями о границе населенного пункта поселок Бугры, о границе населенного пункта деревня Порошкино, о границе населенного пункта деревня Савочкино, о границе населенного пункта деревня Энколово, входящих в состав поселения, согласно приложениям № 7, № 8, № 9, № 10.