Приложение № 3

к постановлению

главы администрации

муниципального образования

«Бугровское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

от______№___

ПОЛОЖЕНИЯ

о размещении линейного объекта местного значения - строительство трассы – «Распределительный газопровод

для газоснабжения Муринского сельского поселения Всеволожского муниципального района

Ленинградской области» (1 этап)

1. Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод для газоснабжения Муринского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (1 этап) подготовлен в целях размещения строительства объекта местного значения для обеспечения газоснабжения поселений, входящих в состав Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Для строительства объекта капитального строительства, необходимого для осуществления полномочий органов местного самоуправления по обеспечению устойчивого развития территорий и оказывающего существенное влияние на социально-экономическое развитие поселений, проектом планировки территории определены границы земельных участков, параметры строительства, инженерно-технические мероприятия.

2. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

«Распределительный газопровод для газоснабжения Муринского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (1 этап) (далее – распределительный газопровод) проходит по территориям двух муниципальных образований Всеволожского муниципального района: Бугровского сельского поселения и Муринского сельского поселения.

Начальным пунктом линейного объекта служит точка подключения в распределительный газопровод высокого давления 1 категории Ø720 мм, проходящий от ГРС «Северная» до пр. Просвещения Санкт-Петербурга по территории Бугровского сельского поселения. Конечным пунктом – проектируемая котельная №1 на территории Муринского сельского поселения.

Размещение строительства объекта капитального строительства «Распределительный газопровод для газоснабжения Муринского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (1 этап) в границах проектирования, определенных проектом планировки, осуществляется на территории Бугровского сельского поселения

Общая площадь территории в границах проекта планировки на территории Бугровского сельского поселения составляет 9, 56 га

Площадь территории в границах полосы отвода под строительство линейного объекта – 9,38 га,

в том числе под строительство газорегуляторного пункта (блочного) ПГБ постоянный землеотвод – 0,033 га

Ширина полосы земельных участков, отводимых во временное краткосрочное пользование на период строительства, ориентировочно составляет 26,0 м по всей трассе прокладки газопровода.

Сведения о земельных участках, затрагиваемых полосой отвода под строительство линейного  объекта «Распределительный газопровод для газоснабжения Муринского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

(1 этап) в границах проекта планировки

| № п/п | № участка по проекту | Категория земель | Правообладатель | Вид права | Площадь, га | Кадастровый номер земельного участка или номер кадастрового квартала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | земли сельскохозяйственного назначения | ОАО "Бугры" | Собственность | 0,1566* | 47:07:0719001:153 |
| 2 | 4 |  |  |  | 1,6076 | 47:07:0713003:366 |
| 3 | 5 |  |  |  | 2,2802 | 47:07:0713003:372 |
| 4 | 2 |  | ОАО "Бугры" | Бессрочное пользование | 1,4608 | 47:07:0000000:29 |
| 5 | 12 |  | ООО "СП "Бугры" | Собственность | 0,8388 | 47:07:0713003:77 |
| 6 | 7 |  | Администрация Всеволожского муниципального района | Государственная собственность | 0,4566 | 47:07:0713003 |
| 7 | 9 |  |  |  | 0,0954 | 47:07:0713003 |
| Всего из земель сельскохозяйственного назначения | 6,8960 |  |
| 8 | 3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи … и иного специального назначения | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Бессрочное пользование | 0,0591 | 47:07:0713003 |
| Всего из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | 0,0591 |  |
| 9 | 6 | земли поселений (земли населенных пунктов) | ООО "БалтИнвест Групп" | Собственность | 1,0438 | 47:07:0713003:910 |
| 10 | 8 |  |  |  | 1,3667 | 47:07:0713003:905 |
| 11 | 10 |  |  |  | 0,0127 | 47:07:0713003:916 |
| 12 | 11 |  |  |  | 0,0062 | 47:07:0713003:169 |
| Всего из земель населенных пунктов | 2,4294 |  |
| Итого общая площадь земель, затрагиваемых полосой отвода | 9,38 |  |
| *Примечание: в том числе 0,033 га под строительство ПГБ (постоянный землеотвод) |

Земельные участки, планируемые для размещения строительства распределительного газопровода, не требуют перевода земель в другие категории.

Характеристики линейного объекта «Распределительный газопровод для газоснабжения Муринского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (1 этап) в границах проекта планировки

| № п/п | Параметры | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность линейного объекта, в том числе: | м | 3683,4 | С учетом вертикальных участков и длин СОИ-1 (3,1 м) |
| 1.1 | Газопровод высокого (I кат) давления Подземный: Труба 325х6,0 ГОСТ 10704-91 Надземный: Труба 325х6,0 ГОСТ 10704-91 Итого: | м м м | 36,5 3,0 42,6 | 1ПКО – 1ПК0+36,50 с учетом вертикальных участков, без учета длин СОИ -1 (3,1 м) с учетом вертикальных участков и длин СОИ -1 (3,1 м) |
| 1.2 | Газопровод высокого (II кат) давления Подземный: Труба 530х8,0 ГОСТ 10704-91 Надземный: Труба 426х8,0 ГОСТ 10704-91 Итого: | м м м | 3635,2 2,5 3640,8 | с учетом вертикальных участков, без учета длин СОИ -1 (3,1 м) с учетом вертикальных участков и длин СОИ-1 (3,1 м) |
| 2 | Установки газорегуляторные (здание ПГБ) | шт. | 1 |  |
| 3 | Отключающие устройства: Задвижка AVK Ду300 подземная Задвижка AVK Ду500 подземная | шт. шт. | 1 1 | 1 ПК0+1,00 ПК0+34,00 |

От ГРС «Северная» выходной распределительный газопровод является газопроводом высокого давления I категории ǿ 720 мм.

Для снижения давления с высокого I категории на высокое II категории устанавливается газораспределительный пункт (блочный) ПГБ с основной и резервной линиями редуцирования.

Давление газа в месте врезки – 0,99 МПа.

Давление газа на входе в ПГБ – 0,9-1,2 МПа.

Давление газа на выходе из ПГБ – 0,6 МПа.

Система газоснабжения: тупиковая.

Общая протяженность газопровода (по 1 этапу) – 6633,3 п.м.

– том числе в границах проекта планировки – 3683,4

Общий расход газа на котельную №1 240 МВт:

– часовой – 28043,5 м3/час;

– годовой – 77559,4 тыс. м3/год

Предусматривается защита от электрохимической коррозии по ГОСТ 9.602-2005.

На участке проектируемой ПГБ предусматривается установка станции катодной защиты.

Для обеспечения молниезащиты ПГБ – предусматривается  установка  4-х молниеотводов и заземление.

3. Охранные зоны

Проектом планировки устанавливаются линии градостроительного регулирования: техническая (охранная) зона газопровода – на расстоянии 2 м с каждой стороны, техническая (охранная) зона газорегуляторного пункта (блочный) – на расстоянии 10 м от границ объекта и техническая (охранная) зона кабельных линий электропередач – на расстоянии 1 м от кабеля.

Временный отвод на период строительства, а также технические (охранные) зоны, устанавливаемые проектом планировки и межевания территории, служат основанием для установления сервитутов для собственников и пользователей земельных участков.

4. Транспортное и инженерно-техническое обеспечение

4.1.Транспортное обслуживание

Подъезд к участкам работ в период строительства предполагается производить по существующим дорогам местного значения. Вдоль всего участка строительства газопровода предусмотрено устройство временного вдоль трассового проезда.

Производство работ по прокладке газопровода происходит параллельно следованию полосе отвода, пересечению автодорог - методом горизонтально направленного бурения и не связано с временным ограничением или временным прекращением дорожного движения.

4.2. Инженерно-техническое обеспечение территории

Согласно техническим условиям на присоединение электроснабжение здания ПГБ (в том числе электроснабжение проектируемого катодного преобразователя) осуществляется от существующей (действующей) ТП 365.

Централизованное водоснабжение и водоотведение – не предусмотрено

На период строительства обеспечение энергетическими ресурсами и водой предусмотрено следующим образом:

электроэнергией – от передвижных дизельных электростанций;

сжатым воздухом – от передвижных компрессорных установок;

кислородом – от баллонов, доставляемых автотранспортом;

вода для технических и производственных нужд – привозная;

вода для хозяйственно-питьевых и гигиенических нужд – привозная бутилированная, очищенная, промышленного розлива.

Проектом планировки территории не предусматривается переустройство существующих инженерных сетей, попадающих в пределы полосы отвода проектируемого распределительного газопровода.

5. Принципиальные мероприятия, необходимые для реализации проекта планировки территории

5.1. Мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования и документы по планировке территории:

- в схему территориального планирования Всеволожского муниципального  района Ленинградской области;

– проект планировки и проекта межевания территории восточнее пос. Бугры, утвержденный постановлением администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 27.12.2013 № 446.

5.2. Мероприятия по изъятию земельных участков во временное пользование (аренду) на период строительства и земельного участка в постоянное пользование площадью 0,033 га для размещения газораспределительного пункта блочного ПГБ с возмещением убытков правообладателям земельных участков.

5.3. После окончания строительства объекта необходимо провести комплекс мероприятий по восстановлению нарушенных земель: техническая и биологическая рекультивация.